云浮市大型以上地质灾害隐患点专业监测建设项目(14处)

用户需求书

云浮市自然资源局

2020年12月

用户需求书

- 响应供应商须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的进行的响应都被视为无效响应。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效响应条款。

- 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，响应供应商应在报价表中清晰列明“标的名称、规格型号、数量、单价”。

- 用户需求书中打“●”号的为采购的核心产品，响应供应商应在《报价表》中清晰列明“产品名称、品牌”。

一、项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云浮市大型以上地质灾害隐患点专业监测建设 | 一批 | 合同签订之日起120个日历日完成系统测试，系统试运行后30个日历日内完成系统的培训及验收工作。 | 人民币1740600.00元 |

- 项目基本概况

云浮市是粤西地质灾害较严重地市，地质灾害点多面广、威胁严重。本项目拟采购普适化专业监测设备用在云浮市共14处威胁百人以上的在册地质灾害隐患点实施自动化监测，根据监测数据分析变形发展趋势，适时发出预警信息。

本次地灾监测拟采用全天候无人值守的自动化监测。以物联网、互联网、北斗+等技术为基础，以监测云平台及种类丰富的监测传感器为核心，提供及时、准确的监测数据。通过对边坡滑坡不同部位各种裂缝发展过程、岩土体松弛以及局部坍塌、沉降隆起活动；各种地下、地面变形位移现象；地下水水位、水量、水化学特征；树木倾斜和各种建筑物变形；降雨以及地震活动等外部环境变化进行监测，预测边坡失稳的可能性和滑坡、崩塌的危险性，为防治滑坡、崩塌提供可靠依据，以及可靠、实用、专业的解决方案。监测点明细如下表：

| 序号 | 地级市 | 隐患点位置（地名） | 灾害类型 | 威胁人员 | 灾害 体规模 | 受威 胁对象 | 险情 | 监测等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮 | 罗定市金鸡镇罗 贯村燕子水 | 地面 塌陷 | 140 | 小型 | 农村 | 大 | 3级 | / |
| 2 | 云浮 | 罗定市罗镜镇新 榕办事处背 | 滑坡 | 120 | 小型 | 农村 | 大 | 3级 | / |
| 3 | 云浮 | 罗定市泗纶镇新 和小学 | 崩塌 | 129 | 小型 | 学校 | 大 | 2级 | 提1级 |
| 4 | 云浮 | 罗定市泗纶镇都 门新和石西尾村 | 滑坡 | 103 | 小型 | 农村 | 大 | 3级 | / |
| 5 | 云浮 | 新兴县六祖镇新 冲村委新冲村 | 崩塌 | 101 | 中型 | 农村 | 大 | 2级 | / |
| 6 | 云浮 | 新兴县六祖镇中 和村委大夏村屋背山 | 崩塌 | 107 | 小型 | 农村 | 大 | 3级 | / |
| 7 | 云浮 | 新兴县太平镇西 水村委平河村 | 崩塌 | 114 | 小型 | 农村 | 大 | 3级 | / |
| 8 | 云浮 | 新兴县太平镇水 浪村委村口村 | 崩塌 | 255 | 中型 | 农村 | 大 | 2级 | / |
| 9 | 云浮 | 新兴县太平镇大 郎村委山塘村 | 崩塌 | 329 | 小型 | 农村 | 大 | 3级 | / |
| 10 | 云浮 | 郁南县都城镇飞 凤山东南侧（都城中学飞凤山校区） | 滑坡 | 2137 | 特大型 | 学校 | 特大 | 1级 | / |
| 11 | 云浮 | 云安区都杨镇仙 菊村委半迳村 | 滑坡 | 110 | 小型 | 农村 | 大 | 3级 | / |
| 12 | 云浮 | 云安区六都镇庆 丰村委大坳村 | 滑坡 | 115 | 小型 | 农村 | 大 | 3级 | / |
| 13 | 云浮 | 云安区石城镇云 浮市云安区石城镇高岭小学 | 滑坡 | 233 | 小型 | 学校 | 大 | 2级 | 提 1 级 |
| 14 | 云浮 | 云城区云城街道乐谊路笔架山 | 崩塌 | 2233 | 小型 | 旅游 景区 （点） | 特大 | 3级 | / |

- 监测依据

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）；

《地质环境监测管理办法》（自然资源部令第5号修正）；

《广东省地质灾害隐患点特征认定和灾害分级标准（试行）》（粤国土资地环发）[]2014]16号）；

《广东省地质灾害防治三年行动方案（2020-2022年）》（粤办函[2019]402号）；

《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》；

《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

《地面沉降调查与监测规范》（DZ/T0283-2015）；

《崩塌监测规范（试行）》（T/CAGHP007-2018）；

《地裂缝地质灾害监测规范（试行）》（T/CAGHP008-2018）；

《地质灾害地表变形监测技术规程（试行）》（T/CAGHP014-2018）；

《地质灾害应力应变监测技术规程（试行）》（T/CAGHP009-2018）；

《地质灾害监测仪器物理接口规定（试行）》（T/CAGHP016-2018）；

《地质灾害地声监测技术指南（试行）》（T/CAGHP029-2018）；

《地质灾害视频监测技术规程（试行）》（T/CAGHP033-2018）；

《地质灾害地下变形监测技术规程（试行）》（T/CAGHP046-2018）；

《地质灾害地面倾斜监测技术规程（试行）》（T/CAGHP051-2018）；

《地质灾害深部位移监测技术规程（试行）》（T/CAGHP052-2018）；

《突发地质灾害应急监测预警技术指南》（T/CAGHP023-2018）；

《地质灾害防治工程监理规范》（DZ/T0222-2006）；

《广东省地质灾害危险性评估实施细则》（2019年修订版）；

《地质灾害监测资料归档整理技术要求（试行）》（T/CAGHP047-2018）；

《地质灾害监测通讯技术要求》（TC93/SC2）。

- 监测内容

1 监测设备布设类型

| 序号 | 监测类型 | 监测设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面位移监测 | ◆●GNSS位移监测基准站 |
| 2 | 地面位移监测 | ◆●GNSS位移监测站 |
| 3 | 地表裂缝监测 | 拉线式裂缝计 |
| 4 | 倾角加速度监测 | 倾角加速度计 |
| 5 | 降雨量监测 | 雨量计 |
| 6 | 预警广播 | 无线预警广播 |

2 监测工作量

根据边坡的监测等级布设了不同种类与数量的监测仪器，具体布设原则参照下表：

| 序号 | 隐患点名称 | 监测等级 | 拟布置监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市金鸡镇罗贯村燕子水地面塌陷 | 3级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站2套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 2 | 罗定市罗镜镇新榕办事处背后滑坡 | 3级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站2套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 3 | 罗定市泗纶镇新和小学崩塌 | 2级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站4套，倾角加速度计1套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 4 | 罗定市泗纶镇都门新和石西尾村滑坡 | 3级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站2套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 5 | 新兴县六祖镇新冲村委新冲村崩塌 | 2级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站4套，倾角加速度计1套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 6 | 新兴县六祖镇中和村委大夏村屋背山崩塌 | 3级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站2套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 7 | 新兴县太平镇西水村委平河村崩塌 | 3级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站2套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 8 | 新兴县太平镇水浪村委村口村崩塌 | 2级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站4套，倾角加速度计1套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 9 | 新兴县太平镇大郎村委山塘村崩塌 | 3级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站2套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 10 | 郁南县都城镇飞凤山东南侧（都城中学飞凤山校区）滑坡 | 1级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站6套，倾角加速度计2套，拉线式裂缝计1套，雨量计1套，无线预警广播2套 |
| 11 | 云安区都杨镇仙菊村委半迳村滑坡 | 3级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站2套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 12 | 云安区六都镇庆丰村委大坳村滑坡 | 3级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站2套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 13 | 云安区石城镇云浮市云安区石城镇高岭小学滑坡 | 2级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站4套，倾角加速度计1套，雨量计1套，无线预警广播1套 |
| 14 | 云城区云城街道乐谊路笔架山崩塌 | 3级 | GNSS位移监测基准站1套，GNSS位移监测站2套，雨量计1套，无线预警广播1套 |

- 技术要求及参数

本项目需从危险源监测参数实际情况出发，选择配置符合相应参数的监测终端设备。针对系统中各种形态的监测参数配置，了解和掌握各灾害体的演变过程，及时捕捉灾害的特征信息，为正确分析、评价灾害以及灾害预测、预报等提供可靠资料和科学依据。

由于监测设备安装于野外环境，气象条件和地理环境相对比较恶劣，自动监测站需采用一体化结构，外壳采用不锈钢材质。设备总体要求稳定可靠，节能环保，安装简便，易于维护。

## 1.GNSS位移监测基准站

“▲”技术参数须提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件作为证明材料，配套软件须提供软件著作权登记证书及软件测试报告复印件，原件核查。

| 采购内容 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一体化GNSS基准站 | 1）通道 384； 2）三系统八频，信号频率 BDS B1/B2/B3 GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2； 3）动态RTK平面精度：10mm+1ppm（RMS）； 4）动态RTK高程精度：15mm+1ppm（RMS）； 5）差分数据 RTCM2.x/3.x； 6）数据更新频率 20Hz； 7)首次定位时间（冷启动） 50s； ▲8)静态监测平面精度：2.5mm+1ppm； ▲9)静态监测高程精度：5mm+1ppm； 10)温度范围 -30℃~+85℃； ▲11)防护等级 IP68； 12)电压 DC12-24V； 13)功率6W(典型值)； 14)通讯方式 LoRa/2G/3G/4G； ▲15)配套软件：要求软件具备管理监控平台应有的基础功能：完整的项目列表，监测数据图表，预警反馈机制，监测仪器状态信息反馈，可以根据需要添加项目成员。 16）供电方式：太阳能+储能电池、或市电+储能电池。 |

## 2.GNSS位移监测站

“▲”技术参数须提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件作为证明材料，配套软件须提供软件著作权登记证书复印件。原件核查。

| 采购内容 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一体化GNSS形变监测站 | 1）通道 384； 2）三系统六频，信号频率 BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2； 3）动态RTK平面精度：10mm+1ppm（RMS）； 4）动态RTK高程精度：15mm+1ppm（RMS）； 5）差分数据 RTCM2.x/3.x； 6）数据更新频率 20Hz； 7)首次定位时间（冷启动） 50s； ▲8)静态监测平面精度：2.5mm+1ppm； ▲9)静态监测高程精度：5mm+1ppm； 10)温度范围 -30℃~+85℃； ▲11)防护等级 IP68； 12)电压 DC12-24V； 13)功率≤1.5W； 14)通讯方式 LoRa/2G/3G/4G； ▲15)配套软件：要求软件具备管理监控平台应有的基础功能：完整的项目列表，监测数据图表，预警反馈机制，监测仪器状态信息反馈，可以根据需要添加项目成员。 16）供电方式：太阳能+储能电池、或市电+储能电池。 |

## 3.倾角加速度监测站

“▲”技术参数须提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件作为证明材料，配套软件须提供软件著作权登记证书及软件测试报告复印件，原件核查。

| 采购内容 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一体化倾角加速度监测站 | ▲1）加速度测量量程：±2g； ▲2）加速度测量精度：±1mg； ▲3）倾角测量量程：±30°； ▲4）倾角测量精度：±0.1°； 5）供电要求：12-24V； ▲6）防护等级：IP68； 7）温度范围： -20℃~ +80℃； ▲8）支持2G/4G/5G全网通；支持LoRa通讯，支持在2-3公里范围内与传感器数据采集仪自组网；支持采用北斗短报文数据上传（需要时可以外插）；支持双波段900/1800MHz； 9）电池电压上报功能； 10）死机自动复位； 11）数据定时上报，汛期降雨量毎10分钟采集一次数据； ▲12）在脱网情况下，无线物联网模块需保持设备间的通讯实现所有传感器的脱网工作及预警； 13）可选配NB-IoT模块实现数据上传； 14）标准RS485接口，可直接连接串口设备； ▲15）自我保护：定时自检，工作电压、电池电量自检；掉电数据保护，实时时钟校准； ▲16)预警模式：现场智能自动预警预报功能，可现场或远程设置预警阈值；可实现现场监测值超限自触发报警和远程控制报警； ▲17) 定位性能：内置GPS 和北斗导航定位模块，精度：2.5 米； ▲18）配套软件：要求软件具备管理监控平台应有的基础功能：完整的项目列表，监测数据图表，预警反馈机制，监测仪器状态信息反馈，可以根据需要添加项目成员。 |

## 4.雨量计

“▲”技术参数须提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件作为证明材料，配套软件须提供软件著作权登记证书及软件测试报告复印件，原件核查。

| 采购内容 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一体化雨量自动监测站 | 传感器： 1）采集时间：10~600秒（可设置）； 2）分辨率：0.1mm； 3）精度：＜±5%； 4）累积雨量：2000mm~6000mm（可设置）； 5）抗噪时间：大于8秒； 6）自动校零时间：30~3600秒（可设置）； 7）数字信号：RS485； 8）可配置波特率：2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200； 9）电源电压：9~12V DC； 10）平均电流：小于50mA （12V DC）； 11）工作温度范围：﹣40℃~80℃； 12）工作湿度范围：0~99.9%RH； 13）防护等级：IP66； 14）供电方式：太阳能+储能电池、或市电+储能电池； ▲15）配套软件，要求软件具备管理平台应有的基础功能。 数据采集仪（RTU）： ▲1）内置三轴加速度、三轴陀螺仪、三轴磁力计传感器； ▲2）支持2G/3G/4G全网通；支持LoRa通讯，支持在2-3公里范围内与传感器数据采集仪自组网；支持采用北斗短报文数据上传（需要时可以外插）；支持双波段900/1800MHz；3）电池电压上报功能； 4）死机自动复位； 5）数据定时上报，汛期降雨量毎10分钟采集一次数据； ▲6）可远程设置阈值，触发阈值即发出警报； ▲7）在脱网情况下，无线物联网模块需保持设备间的通讯实现所有传感器的脱网工作及预警； 8）可选配NB-IoT模块实现数据上传； 9）标准RS485接口，可直接连接串口设备； ▲10）自我保护：工作电压、电池电量自检；实时时钟校准； ▲11)预警模式：现场智能自动预警预报功能，可现场或远程设置预警阈值；可实现现场监测值超限自触发报警和远程控制报警； ▲12) 定位性能：内置GPS 和北斗导航定位模块，精度：2.5 米； ▲13）平均无故障工作时间≥20000h； ▲14）配套软件：要求软件具备管理监控平台应有的基础功能：完整的项目列表，监测数据图表，预警反馈机制，监测仪器状态信息反馈，可以根据需要添加项目成员。 |

## 5.拉线式裂缝计

“▲”技术参数须提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件作为证明材料，配套软件须提供软件著作权登记证书及软件测试报告复印件，原件核查。

| 采购内容 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一体化地表裂缝监测站 | ▲1）预警量程：0-5000mm（多规格可调选）； ▲2）非线性度：≤0.1%FS； ▲3）分辨率：≤0.01%FS； ▲4）综合误差：≤0.1%FS； ▲5）灵敏度：≤0.06mm/F； ▲6）稳定性：≤0.2%/年； ▲7）内置三轴加速度、三轴陀螺仪、三轴磁力计； ▲8）设备需实现脱网工作并按照预设的预警阈值触发发出警报； 9）工作环境：-30℃~+75℃； ▲10）可实时上传位移数据，上报频率可调整； ▲11）可提供实时位移曲线； ▲12）可远程设置阈值，预警阈值触发发出警报； 13）断网情况下监测值超阈值现场自触发报警； 14）设备内置通讯模块，支持2G、3G、4G全网通； ▲15）内置LoRa无线通讯，支持LoRa无线自组网； ▲16）可选配支持北斗短报文通讯； 17）供电方式：太阳能+储能电池，或市电+储能电池； ▲18) 定位性能：内置GPS 和北斗导航定位模块，精度：2.5 米； ▲19）配套软件：要求软件具备管理监控平台应有的基础功能：完整的项目列表，监测数据图表，预警反馈机制，监测仪器状态信息反馈，可以根据需要添加项目成员。 |

## 6.无线预警广播

“▲”技术参数须提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告复印件作为证明材料，原件核查。

| 采购内容 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 无线预警广播 | ▲1）高音喇叭最大功率：100W 2）频率：20KHz ▲3）声压：110dB（距离报警器 1m） 4）定位性能：内置GPS 定位模块，精度≤10m； 5）通讯方式：NB-Iot/Lora/2G/4G（4选1） 6)工作温度：-30℃～+85℃ 7)工作湿度：0～95％ ▲8)防护等级：IP68 9)电压：DC12V 10）自我保护：定时自检，工作电压、电池电量自检；掉电数据保护，实时时钟校准； 11）预警模式：现场智能自动预警预报功能，可现场或远程设置预警阈值；可实现现场监测值超限自触发报警和远程控制报警。 |

## 7.监测预警中心

## 7.1自动化监测平台

集成专业监测点的监测系统，实现省，市，县级数据传输，展示，包括定制电脑展示屏，宽带等内容，实现省、市、县级互联互通。

监测系统结构图

自动化监测平台主要需解决各地区地质监测问题，整体为设备在平台注册，上传数据，展示数据，监控数据，预警数据等一条线。首页主要展示常用功能和常见数据，系统需有三层进行定位，第一层是用户，第二层是项目，第三层是点位(设备)，从项目管理里面的项目列表或者首页的项目分部地图中点击项目才可进入到项目层查看整个项目的所有信息，在每个项目里面又有很多的点位，每个点位的数据可以从不同的维度进行观测和预警，或者统计上报。整个项目最主要的是对设备上传到平台的数据进行分析统计和展示和预警。

自动化监测平台主要分为八大功能模块。“首页”、“实时监控”、“项目管理”、“设备信息”、“报警信息”、“智能排序”、“监控”、“页面定制”八大功能模块，其中项目模块里每个具体的项目有14个小的功能模块，分别为：“点位列表”、“基本信息”、“图纸列表”、“图例列表”、“报警信息”、“巡查记录”、“监测报告”、“项目成员”、“设备统计”、“预警设置”、“快速游览”、“曲线实时监控”、“项目设备列表”、“地图展示”，整个系统个功能主要需要满足各地质相关部门对各地区地质的监测和日常数据的掌控。

### 7.1.1首页

“首页”通过直观简洁的图标展示方式，显示登录帐号权限下设备统计信息，关注的项目信息，以及项目在地图上的分布图，点击项目图标可进入查看具体项目详情。主要是通过常用的比如设备的在线和离线对比的统计图以及当前用户关注的项目列表还有项目分布地图组成。

1.统计图能直观的展示设备的在线和离线的比例，点击统计图上的在线或者离线的颜色区域，可以进入到对应的设备列表查看设备信息，可以进行批量导出在线或者离线的设备信息，通过设备列表的操作里面查看可以查看设备的详细信息及设备的数据和曲线图，以及设备属性信息。列表可通过设备所在的项目名称或者设备名称进行搜索过滤。

2.通过左下角的项目列表可以直接进入查看项目详情，列表可以切换查询条件，比如所有的项目或者关注的项目。

3.项目分布地图主要展示项目在实际空间中的地理位置分布，点击项目图标可以观看具体项目的所有设备在实际空间中的地理位置分布，也可以直接进入项目详情查看项目具体数据信息。

### 7.1.2实时监控

“实时监控”加载地图，实现缩放功能，显示设备位置，可点击，显示设备的基础信息和实时的要素信息，通过数据直观的展示出来，显示项目图标。展示项目在实际空间中的分布情况，以及具体项目的设备在实际地区中分布情况，左侧的项目树可以通过点击项目名称对地图上的项目进行过滤观看，点击项目图标可以进入到项目详情页去观察项目的详细信息。尽量直观，易懂。

### 7.1.3项目管理

“项目管理”按分组展示登录帐号权限下的项目明细信息，以列表的方式展示，可以新增项目，退出参加的项目，删除本账户创建的项目，添加关注项目，查看项目详情。

项目模块主要是采用列表的形式展示项目信息，通过添加按钮可以添加新的项目到平台中来，通过项目名的关键字可以对列表项目信息进行过滤，操作列有两个操作功能，一个是查看可以查看项目的具体详情，一个是以弹窗的方式可以对项目进行添加关注和退出关注。项目主要包括以下模块。

1.点位列表：点位列表主要是展示当前项目的所有设备信息，左边是一个点位树，右边是设备对应的详情信息，设备的详情信息主要包括曲线图，数据表，以及设备属性信息。a.曲线图主要通过不同的维度对设备进行统计，通过统计图的形式直观的展示设备数据，大多数采用的是折线图，因为折线图的转折点能直观的知道数据变化比较异常的时间。b.数据表主要是通过列表的形式展示设备上传的所有数据，最大的特点就是数据的原始性，和可以对数据进行导出excle操作。c.点位设置主要是可以查看和修改设备的属性信息。

2.基本信息：基本信息展示的是项目相关的属性信息，分为a.项目基本信息；b.危害信息；c.防灾避险明白卡；d.危险点防御预案表。

3.图纸列表：主要是设备点位分布图，可以对图片进行添加和删除操作，图片可以放大和拖拽查看，图片上分别可以显示速率图，显示预警图，显示状态图，显示点位名称。

4.图例列表：图例列表主要显示项目相关的图片信息，图片可以新增和删除，分项目图例和系统图例两类图片。

5.报警信息：采用列表的形式展示的是当前项目的所有预警信息，可以通过项目名称以及预警的级别对预警信息进行过滤，预警分四个级别，红色预警为一级预警，橙色预警为二级预警，黄色预警为三级预警，蓝色预警为四级预警。

6.巡查记录：巡查记录分为两层，一层是巡查的人员记录，一层是某个人的所有巡查记录，第一个页面展示的巡查的人员记录，点击某个人员可以查看到该人员的所有巡查具体记录详情。

7.监测报告：监测报告分为三类，年报，月报，日报，都是采用定时器进行自动生成报告进行上报，年报会在每年的十二月的最后一天23点59分59秒的时候生成报告进行上报，月报即是每个月的最后一天的23点59分59秒的时候生成报告进行上报，日报则是每天一统计上报。当定时器失效或者系统异常时需要采用人工统计上报的形式进行补充报告来完成报告。

8.项目成员：以列表的形式展示项目成员信息，可以添加新的项目成员，以及可以将项目成员添加到自己的通讯录。可以通过成员名字对项目成员信息进行过滤。

9.设备统计：设备统计主要是设置项目的设备数据是否参入统计，可以对设备进行批量设置参入统计和取消统计。

10.预警设置：预警设置主要是针对设备的预警信息进行设置，分a.预警通知设置，采用多选框的形式设置以短信通知，消息通知，群消息通知三种方式通知预警信息；b.预警模型列表，是对预警的详细设置，可以新增设置也可以对已经设置的预警信息删除，设定好预警条件，预警级别后，当设备传输的数据达到预警条件后就会以某种形式通知预警相关人员；c.预警接受人，就是当设备达到预警条件后所接收预警信息的人员设置；d.人工发布预警，当自动预警发生故障时，系统维护人员可通过此模块手动补充预警信息发给项目预警接收人知晓相关的信息，还有就是当项目的某类预警只突然发生，不需要长期预警时，也可以通过此模块手动发送预警信息。

11.快速预览：快速预览主要是采用表格的形式预览项目的所有设备的近七天数据，可以通过不同的维度进行查询，查询出来的数据可以导出成Excel。

12.曲线实时监控：是将点位的曲线进行集体展示，分别以多个曲线放在一个页面和多个曲线放在一个坐标轴的上进行对比观看。

13.项目设备列表：以列表的形式展示所有的设备信息。

14.地图展示：以地图的形式展示当前项目的所有点位分布以及点位信息。

### 7.1.4设备信息

“设备信息”设备信息主要展示当前用户所添加的所有设备的信息，可以通过关键字进行对设备信息过滤，添加设备信息时有一个重要信息就是设备二维码。

### 7.1.5报警信息

“报警信息”主要是为了设备数据达到一定预警值时产生报警，以短信或者邮件的形式通知相关人员。报警信息模块是以列表的形式展示的是当前用户所有项目的所有预警信息，按照时间排序，通过查看预警原因可以知晓当前设备所在位置的地质情况，可以通过预警级别和项目名称对预警信息进行过滤，点击操作列的查看可以查看设备具体信息详情，设备统计图，数据表，监测报表，点位设置等，通过曲线图可以很直观的看到设备的异常数据。

### 7.1.6智能排序

“智能排序”主要是通过设备异常数据变化从大到小的排序设备信息。该模块以列表的形式展示设备数据信息，通过设备异常数据变化从大到小的排序设备信息，还可以通过设备类别检索设备数据信息。

### 7.1.7监控

“监控”主要是通过系统管理里面的页面定制功能定制出特定的页面在此模块展示。

### 7.1.8页面定制

“页面定制”通过特定的模块然后选择系统已有的功能模块页面对页面进行定制出用户想要的一个大页面出来。上面是已有五种定制模板，下面是已经定制的页面列表，列表操作列有三个操作 编辑，预览，删除。点击模板可以定制新的页面，左边是资源树，右边是预览资源页面。此功能主要是提供给用户定制出自己想要的页面展示资源数据。

各个实体之间的关系为：

（1）灾害点和监测站。一对多关系，一个灾害点上可以有多个监测站，一个监测站必须位于一个灾害点上。

（2）监测站和监测记录。一对多关系，监测记录不断更新，每个传感器对用多条监测记录，一条监测记录必须属于一个传感器。

### 7.2重点要求

7.2.1自组网

监测现场采用先进的无线物联网技术，传感器、采集仪、RTU、路由器组网模式；采集仪同时支持多种传感器接入；采集仪与RTU可以实现2公里范围内无线自组网，传输空速>9.6kbps；路由器与服务器采用socket (TCP) 长连接模式。

7.2.2多通道

通信支持全网通(移动、电信、联通，2G，3G，4G)、NBiot、LORA，当现场无移动运营商信号时，可通过北斗短报文传输数据至后台。

7.2.3数据缓存

备脱网时，可将数据缓存于本地存储器，网络接通时，将数据补传至云端后台。

7.2.4智能化

采集仪具有数据存储、统计计算能力，具有很强的容错能力，针对不同传感器可以采取不同的过滤、统计算法，提取有效结果数据。

7.2.5自感知自触发

低功耗智能值守，设备可采用低功耗监测模式，正常情况下，处于休眠或低功耗运行态，当环境（位移、压力、水位、雨量等变化）变化后，可在100毫秒内唤醒，对传感器信息进行应急响应，环境变化条件可设置。

7.2.6支持脱网工作

现场多源数据综合计算与服务能力，现场物联网系统及RTU具有较高的生存能力，即使在脱网状态下仍能以现场计算方式继续工作，具有边缘计算模式，以提高对突发灾害的响应能力、报警能力与现场服务能力。支持现场预警喇叭自动报警，脱网状态支持现场智能手机或平板查看成果。

7.2.7远程更新

数据采集仪、关键传感器，支持远程固件更新。

7.2.8权限管理

多种用户权限设计，不同用户权限具有不同的设置操作权限和数据查看权限；用户分类管理功能，监测点数据查看权限管理；系统菜单管理，角色授权。

7WEBGIS网页服务

基于WEBGIS电子地图，对监测区域监测点各项监测数据及信息实时查询，支持按照行政区域和项目展示数据，支持监测区域监测点各项监测数据及信息实时查询，支持不同监测数据类型之间的对比分析；监测结果实时显示，支持各种数据的分析曲线，可实现多源信息融合叠加分析、综合判断、综合预警。

7.2.10手机APP服务

支持传感器安装与管理，支持各种曲线及成果图查看，支持预警服务，支持各种现场信息输入，支持人员管理、权限管理等等。

7.2.11报警信息上报及现场报警

系统出现异常或变形位移量超过限差值时，支持APP信息报警、短信报警、现场声光报警，支持按照预先设定的阈值自动报警，也可以手动发送预警信息，支持历史预警信息记录查询，各监测数据按时间段或不同的统计方式进行报表统计，比如按周、月、季、年进行统计。支持报表模版自定义设计，报表可自动生成并导出并可设置定制推送报表，可以按曲线，柱状，饼状等图形方式查看。

7.2.12监测点信息管理维护

- 专业监测点基本信息维护，包含站点编码，监测点编码，位置坐标，监测项目等基础信息。

- 监测设备基本信息及故障信息管理。

- 隐患点基本信息管理，隐患点编码，包含新增、修改、删除、导入、导出等。

- 将监测点、隐患点等其他具有地理坐标的数据结合电子地图进行直观的二维展示；

- 地表变形监测数据存储与展示，地表变形包含地面裂缝监测、gps空间距离信息监测等。

- 气象数据监测数据存储与展示，包含雨量等项目。

- 监测设备基本信息及故障信息管理及地图事件标注功能。

7.2.13预警预报模型定制

预警预报模型定制功能，主要表现为可以根据现场多种设备设置组合报警模型，同时预警预报模型支持权限设置，可设置为私有或者公开模型，满足各级单位使用需求。

7.2.14监测报告服务

监测报告服务根据历史监测数据，汇总处理得到周报、月报、年报；监测报告的内容依据项目方给定的固定报告格式自动生成的监测报告，专业技术人员只需根据生成的报告内容给出监测结论。主要功能为：

（1）自动生成监测周报、月报、年报；

（2）监测报告模板自定义设计；

（3）支持定时推送功能，提前设定推送时间，自动将监测报告以邮件等方式发送给指定对象。

### 7.3技术选型

采用J2EE技术路线和SOA体系架构，模块开发使用MVC模式框架。

J2EE：通过利用Java 2语言来简化大数据流量部室解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构，为搭建具有可伸缩性、灵活性、易维护性的电子政务系统提供了良好的机制。

SOA：主要组件包括服务、动态发现和消息。子系统中的各种业务处理功能、查询功能等都将封装成服务，发布在公共的ESB服务总线上，子系统在ESB上发现服务，通过消息消费服务。

MVC：模式框架是模型（Model）、视图（View）和控制器（Controller）三个英文单词的首字母组合，采用MVC模式框架使前台展现模块的开发与后台的业务逻辑处理分离，由控制器实现前台与后台的交互。

各个子系统在J2EE技术路线的基础上，根据自身特点采用在对应场景具有技术优势的技术，保证先进性、安全性和可扩展性。

## 7.4手机端APP

手机端APP应用，将帮助相关单位建立与工程监测相关的移动信息平台，汇集设备安装与调试、设备及人员管理、监测数据成果查看、工程现场巡查管理、超阈值提醒等功能。主要功能如下：

### 7.4.1监测项目管理

每一个工程项目都可以作为一个独立的监测项目，在项目中可查询相关管理人员、责任人，工程上设备运行情况等。

### 7.4.2设备安装调试

手机App应用支持远程和近程的数据双向交互，在工程现场通过手机上的简单操作即可完成设备的安装与调试，缩短设备上线等待时间。允许添加设备或删除设备。项目运行期间允许手机APP反向设置现场监测设备。

### 7.4.3阈值设置

手机App应用支持远程阈值设置，通过App可直接对单个传感器进行阈值设置。

### 7.4.4多参数模型定制

手机App应用支持模型定制功能，可通过App对单个项目内所有传感器进行综合阈值设置形成预警模型。

### 7.4.5监测人员群组管理、消息接收；

支持监测阈值设置，超阈值时主动提醒。

### 7.4.6现场设备管理

所有项目现场上安装的设备将全部列在其中，自动筛选分离离线设备。点击设备即可进行管理

### 7.4.7成果查看

自动生成数据报表；不同的类型设备的曲线图会不一样，主要有增量位移曲线图、累计位移曲线图、时间位移曲线图。

### 7.4.8监测点图表管理

在监测项目中，APP拥有“图纸列表”选项，在图纸列表中可以管理图纸。图纸分为平面图与剖面图，可以将监测点位添加到图纸上。

### 7.4.9现场巡视

现场巡视功能是完善现场管理和维持监测项目稳定进行的重要手段之一，手机App支持现场巡视内容编辑，可以及时将巡视内容和问题反馈给项目成员。

### 7.4.10技术选型

J2EE：通过利用Java 2语言来简化大数据流量部室解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构，为搭建具有可伸缩性、灵活性、易维护性的电子政务系统提供了良好的机制。

OKhttp：android平台网络框架。一个处理网络请求的开源项目，是轻量级框架，具有（1）允许连接到同一个主机地址的所有请求，提高请求效率；（2）共享Socket，减少对服务器的请求次数；（3）通过连接池，减少了请求延迟；（4）缓存响应数据来减少重复的网络请求；（5）减少了对数据流量的消耗；（6）自动处理GZip压缩等优势。

JSON：(JavaScript Object Notation， JS 对象标记) 是一种轻量级的数据交换格式。它基于 ECMAScript (w3c制定的js规范)的一个子集，采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据。简洁和清晰的层次结构使得 JSON 成为理想的数据交换语言。易于人阅读和编写，同时也易于机器解析和生成，并有效地提升网络传输效率。

- 项目成果构成

1、建设完成地质灾害专业监测示范网，实现各地质灾害隐患点监测数据的自动实时读取与传输。

2、建设完成数据汇集管理及监测预警云平台，包括各种监测数据接收、入库、处理汇集仪器数据采集系统、监测设备控制系统、各种监测数据库管理系统、对电子地图进行加工及处理、基于WEBGIS查询管理、分析、预警及发布、云计算的管理平台。

3、提交地质灾害专业监测数据库及各种监测报告，有关图件、表格等。

4、监测成果总结报告应包括项目概况、工作区地质环境条件、地质灾害特征、监测内容、监测方法、监测网布设、监测成果分析、结论及建议等内容；监测年报应包括监测工作概况、监测成果与分析、监测结论及建议等内容。

- 设备安装与运行维护

项目采用总价包干方式，成交供应商需向采购人提供本项目采购的所有设备、平台的安装和维护服务的全部内容，以及施工过程中涉及到的线槽、线缆、辅材辅料及其他耗材由成交供应商包工包料，成交供应商应对项目工程量进行评估，以满足采购人的实际需求。

1、监测点建设

监测点建设应满足条件：（1）应在资料收集及现场踏勘后，依据监测设计方案进行监测点建设；（2）监测点建设应符合监测目的，监测点宜布设在主监测线上，监测网应能覆盖地质灾害影响范围及周边环境，并兼顾危害对象的分别情况；（3）监测点基础施工应满足设备安全稳定安装需求。

2、监测设备、供电电源、通信线路等需采取接地、避雷针等满足相关规定的防雷措施，防止雷电对设备的破坏。

3、仪器设备安装需符合相关要求进行基础施工、设备安装、联调联试，并做好安装记录及设备防护措施：（1）各类监测站（网）点需保证现场通讯畅通，在手机网络信号弱的区域，需通过现场组网或通过北斗卫星通信设备等手段保证通讯畅通，确保监测数据正常、稳定、安全传输；（2）现场报警装置位置应离受威胁群众较近，对威胁群众多或范围分散的需布设喇叭广播系统；（3）各类监测仪器安装调试时，必须完成现场报警功能测试和数据对接测试工作；（4）各类监测站点现场应设立基本信息铭牌、监测警示标或牌标语；（5）保证测量精度、频率要求，鼓励优先使用新仪器、新设备、新技术、新方法进行监测。

4、在现场施工时，成交供应商施工工艺应符合国家相关安装规程和质量控制标准，并遵守采购人有关工程和安全的管理规定等；成交供应商需采取必要措施对现场施工的布线、用电等进行安全管理，确保杜绝一切安全事故；因成交供应商过错（故意或管理过失）发生施工事故，由成交供应商承担全部责任。

5、成交供应商负责设备的安装和调试，并负责按国家相关验收规范调试设备到最佳状态，达到验收标准。

6、验收由采购人与成交供应商及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行，如需有关部门验收的，成交供应商需配合至验收合格为止；验收完毕由采购人及成交供应商在验收单或验收报告上签名。

- 售后服务要求

1、成交供应商需在设备和平台上提供不低于三年的免费保修服务，并定期（不少于每季度1次）巡检维护，并编制年度运行维护报告。自双方代表在验收单或验收报告上签字之日起计算。

2、保修期内，监测设备、平台出现故障或是非人为损坏，均由成交供应商负责免费维修和更换；保修期外，提供有偿维修服务。

3、成交供应商提供7×24 小时技术咨询服务，能够在接到采购人的故障通知后，2小时内响应，远程解决不了的24 小时内到达现场维修，简单故障能在到达现场后4小时内排除，复杂故障能在到达现场后48小时内排除故障或者用备件更换故障设备，保证系统能正常运转，并向采购人提交检查的书面报告。若成交供应商未在上述期限内响应或到场维修的，采购人有权委托第三人进行维修，由此产生的所有费用由成交供应商承担。

- 付款方式

- 合同款支付：

- 签订合同后，采购人向成交供应商支付合同总价的30%。

- 所有监测设备到达交货地点检验合格后10个工作日内支付合同总价的30%。成交供应商收到款项后10个工作日内，向采购人支付合同总价5%的履约保证金。

- 所有设备安装调试完成，整个项目验收合格后，凭验收合格单或验收合格报告，采购人在收到发票后10个工作日内向成交供应商支付合同总价的40%。

- 设备验收合格并正常使用满一年，采购人于15个工作日内无息退回成交供应商合同总价5%的履约保证金。

- 每次按合同支付款项前成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致；

- 付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

# Text boxes

工作平台

AI智能分析平台

专家咨询平台

服务平台

应用平台

成果展示发布平台

监测传感器

数据采集及通讯模块（2G、3G、4G、LoRa、NB-Iot、北斗短报文、卫星宽带）

是监测数据分析及地质灾害预警预报平台